## Slide 1
智能BLDC驱动系统
杨欣程
刘悦多
包镕新
ILWT
ASC123511

## Slide 2
Group: ILWT
目录
CONTENTS
研究价值
PART ONE
功能介绍
PART TWO
系统构成
PART THREE
辅助外设
PART FIVE
成果展示
PART SIX
加速器设计
PART FOUR

## Slide 3
研究价值->研究背景
BLDC电机
无刷永磁直流电机（BLDC）是一种随着半导体器件的发展而兴起的电机。主要结构包括永磁体转子，硅钢片定子，线圈，电机轴和轴承。
BLDC具备较低的运行噪声，较高的功率密度，极高的效率和极高的可靠性。因此，BLDC常常用于高端的家用电器、无人机、电动汽车和工业制造等领域。
但是，BLDC需要复杂的外电路实现转子位置检测。
1
2
3
多数方案利用单片机作为控制器，使用定时器和中断实现换相
不够稳定，智能
CPU的内核时间大量被中断处理过程占用，效率很低
内核效率低下
用户无从得知电机运行的转速、温度、功率等信息
运行状态不可知

## Slide 4
搭建以智能 BLDC 驱动为核心的 SoC 平台，克服市面上电子调速器只能控制电机而不能回传数据，自适应调节的缺陷，制作智能 BLDC 驱动系统。
  我们的创新点：
    系统稳定性增强设计
    自适应 PWM 频率调节
    独立运行/嵌入运行
    参数回传和人机交互
研究价值->研究目的

## Slide 5
转向设置
自动重启动
异常警告
异常运行保护功能
PWM自适应调节
独立运行/子系统
友好的人机交互
功能介绍
设定
系统时间
运行模式
选择
设定
运行参数
启动 电机
作为子系统运行使用的上位机界面：

## Slide 6
系统构成->SoC架构

## Slide 7
硬件模块：
  BLDC全过程驱动
  LCD8080并口驱动
  随机数生成
  数码管动态刷新
  蜂鸣器鸣叫
  矩阵键盘控制
  UART发送和接收
  脉宽捕获
  电压与电流采集
  温度传感器读数
系统构成->软硬件功能划分
软件模块：
  运行UCOSⅢ操作系统
  运行遗传算法
  任务调度
  初始化各个外设
  配置寄存器
  进行堵转异常处理
  处理UART数据
  处理矩阵键盘数据
  LCD数据可视化

## Slide 8
系统构成->外围电路
SoC外围电路部分：
  脉冲发生电路
  MP2307开关电源
  半桥驱动电路
  NMOS功率管
  过零检测电路
  电压与电流采集电路
  实时时钟
  保护电路

## Slide 9
加速器设计->原理分析
三相BLDC没有传统直流电机的换向器，必须以特定的方式按顺序通电来产生旋转磁场。
对于无感（没有转子位置传感器）BLDC，6步换相不需要使用ADC电路，成本较低，可靠性高。
由于开关噪声，振铃现象，EMI兼容问题等，需要使用噪声抑制算法来消除。
下图为过零检测电路输出的波形，具有很多不规则毛刺
下图为过零检测电路分压网络

## Slide 10
加速器设计->加速器结构
主要构件：
APB interface
Command Storage
Motor Controller ACC

## Slide 11
加速器设计->加速器细节设计
状态转移图：
编程模型：
稳定性设计：
自主运行
影子寄存器
硬件堵转保护
纳秒级响应速度
功能性设计：
定义初始化序列
自动重启动设置
正反转设置
堵转警告
转速监测

## Slide 12
辅助外设->真随机数生成器
遗传算法需要经过变异运算，才能更好的求解出全局最优值。M序列随机数发生器能够使变异过程更具随机性。
TRNG的seed由RTC产生，进一步增强了数据的随机性.RTC也可以用于显示系统当前时间。
使用MATLAB绘制TRNG产生的5000个连续数据点

## Slide 13
LCD驱动加速器 ：提高LCD刷新速率
全双工UART ：提高UART发送速率
通用定时器 ：自动脉宽捕获（具备毛刺抑制功能）
ADC接口 ：自动读取ADC数据
温度传感器接口 ：自动读取温度和传感器状态
矩阵键盘驱动器 ：自动行扫描，消抖
数码管驱动器 ：自动动态刷新数码管
辅助外设->驱动加速器

## Slide 14
成果展示->智能BLDC驱动系统（演示系统）

## Slide 15
成果展示->功耗和资源
除去CPU内核，仲裁器和RAM interface以外，所有的外设全部由我们自主设计并验证。
使用arm Design Start Eval的CPU
GPIO端口复用
划分时钟域
严格时序约束
完整管脚约束

## Slide 16
成果展示->
设计迭代

## Slide 17
THANKS